ZPIN.271.14.3.2018

Załącznik nr 1

Szczegółowy wykaz sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy                  o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie                       i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Część II. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Parametry techniczne | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rzutnik multimedialny | Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy: 5000 godzin w trybie ekonomicznym, min. 4000 godzin w trybie standardowym, współczynnik kontrastu: 10000:1, rozdzielczość podstawowa: HD 1080p (1920 x 1080), system wyświetlania: DLP, jasność min. 3200 ANSI lumen, format obrazu standardowy: 16:9, dostępne wejścia: wejście HDMI, wejście D-Sub 15pin, wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, złącze USB, głośniki: min 1 możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, sterowanie za pomocą pilota. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel D- SUB, kabel zasilający, pilot. | 1 |
| 2. | Ekran do rzutnika multimedialnego | Ręcznie rozwijany, powierzchnia projekcyjna 220x200 cm, format 1:1 montaż ścienny lub sufitowy, współczynnik odbicia światła 1,0 | 1 |
| 3. | Aparat cyfrowy | 8 –krotny zoom optyczny, matryca Super HAD CCD 20 Mpix, nagrywanie filmów w rozdzielczości HD, inteligentna automatyka, 2,7 cala wyświetlacz, Format obrazu zdjęcia JPEG (EXIF, DPOF, DCF), filmu MP4, Akumulator , ładowarka, przewód multi USB, przewód zasilający. | 1 |
| 4. | Lodówka | klasa energetyczna min - A+, roczne zużycie energii: max 190 kWh, pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. | 1 |
| 5. | Radiomagnetofon z CD | Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/RW, MP3), z radiem analogowym. Parametry minimalne: dźwięk stereo, moc wyjściowa głośników: 2 x 5 W, wejście USB, zasilanie: sieciowe 220–240 V, 50/60 Hz lub bateryjne. | 1 |